Opgegeven waarden		Saffier			Comfortina		Hallberg-Rassy					32			32			31

Lengte (cm)				965			950			962

Lengte waterlijn (cm)			820			790			835

Breedte (cm)				323			330			330

Waterverplaatsing (kg)		5200			4900			4500

Ballast (kg)				2300			2000			2000

Zeiloppervlak in m2			53,4			60			56,3

Motorvermogen (kW)		13,4			20			13,4

# Berekende waarden

Ratio lengte / breedte 			2,99			2,88			2,92

(Lager is relatief breder)

Ballastaandeel (in %)			0,44			0,41			0,44	(Lager is relatief lager ballastaandeel)

Theoretische rompsnelheid (in kn.)	6,96			6,83			7,21		(Lager is kortere Waterlijnlengte)

Ratio zeilopp. /waterverplaatsing	0,42			0,46			0,45		(Lager is relatief minder zeiloppervlak tov gewicht)

Ratio zeilopp. / lengte waterlijn	0,89			0,98			0,85		(Lager is relatief minder zeiloppervlak tov waterlijnlengte)

Ratio wvp / motorvermogen		3,88			2,45			3,36		(Lager is relatief groter motorvermogen tov waterverplaatsing)

Testgegevens

# Omstandigheden

Temperatuur	2 graden Celsius

Windsnelheid	max 20 kn. Bft. 4-5

Windrichting	Noordoost

Golfhoogte	50 cm

Vaargebied	Noordzee

Zeilprestaties

Maximale hoogte aan de wind	40	graden

Snelheid aan de wind			6	knopen

Snelheid 60 graden			7	knopen

Snelheid halve wind 90 graden	7,5	knopen

Snelheid ruime wind 120 graden	7,5	knopen

Snelheid voor de wind 180 graden	6,4	knopen

## Motorprestaties			toeren		knopen		km/u

Minimale snelheid op de motor	800		2,5		4,63

Maximale snelheid op de motor	3800		7,2		13,33

Kruissnelheid 				3000		6,7		13,33

Meters

Draaicirkel SB	12

Draaicirkel BB	15

Snelheid en Geluid

toerental (min -1)	Snelheid (knopen)	Geluidsniv. binnen voorste zitpositie

Minimaal 	800			2,5				61

1500			4,3				65

2000			5,7				66

2500			6,4				71

3000			6,7				74

3500			7				74

Maximaal 	3800			7,2				75